Vergaseranschlüsse Dellorto

Ihr wollt einen größeren Vergaser einbauen, wisst aber nicht, wo welcher Anschluss ist? Kein Problem...

- Dies ist der Unterdruckanschluss vom Tank

- Nummer 2 und 7 sind die Überlaufanschlüsse. An diese könnt ihr Schläuche anschließen, ist aber nicht unbedingt nötig

- Nummer 3 ist der Benzinanschluss vom Tank

- Nummer 4 ist der Ölanschluss der Ölpumpe(kleiner Schlauch)

- Nummer 5 ist die Gemischschraube

- Nummer 6 ist die Standgasschraube(mit Feder)

- Nummer 7 siehe Nr.2

- Nummer 8 ist der Anschluss für das Gasseil

- Nummer 9 ist der Anschluss für Seil von Choke

Bei vor allem kleineren Vergasern findet ihr oft Vergaserheizungsanschlüsse, welche sich am rechten Bild befinden würden, neben dem Überlauf. Falls der Zylinder solche Anschlüsse nicht besitzt, sind diese einfach kurzzuschließen.

Copyright@Winter Markus